PROJEKT WYKONAWCZY NR 1414/ TOM II/3 d

Elewacje kamienne + pozostałe okładziny

|  | PRZEGRODY PIONOWE ELEWACYJNE |  |
| --- | --- | --- |
| Z1a | Ściana zewnętrzna żelbetowa z elewacją wentylowaną kamienną np. Jura Gelb i Maple Red lub równoważna | U=0,15 W/m2K |
|  | Okładzina kamienna polerowana (wapień jurajski/granit) montowana na systemowych kotwach ze stali nierdzewnej np. UMA-28 i UHA-7 firmy Halfen lub równoważnej |  |
|  | Warstwa powietrzna wentylacyjna | 2 |
|  | Wełna mineralna z okładziną z włókniny szklanej λ D =0,032 W/mK np. URSA FDP 5/V lub równoważna | 10 |
|  | Wełna mineralna λ D =0,032 W/mK np. URSA FDP 5/V lub równoważna | 12 |
|  | Ściana żelbetowa wg projektu konstrukcji | 25 |
|  | Tynk gipsowy | 1 |
|  | Malowanie |  |
| Z1b | Ściana zewnętrzna żelbetowa z elewacją wentylowaną metalową | U=0,15 W/m2K |
|  | Okładzina z kasetonów stalowych systemowa mocowana na ruszcie | 1 |
|  | Warstwa powietrzna wentylacyjna | 2 |
|  | Wełna mineralna z okładziną z włókniny szklanej λ D =0,032 W/mK np. URSA FDP 5/V lub równoważna | 10 |
|  | Wełna mineralna λ D =0,032 W/mK np. URSA FDP 5/V lub równoważna | 12 |
|  | Ściana żelbetowa wg projektu konstrukcji | 25 |
|  | Tynk gipsowy | 1 |
|  | Malowanie |  |
| Z1c | Ściana zewnętrzna żelbetowa z ociepleniem w systemie BSO | U=0,15 W/m2K |
|  | Tynk mineralny drobnoziarnisty barwiony w masie z dodatkiem miki | 1.25 |
|  | Siatka z włókna szklanego typ SSA 1363 SM(100) lub VERTEX 145A/AKE 145A/R117 A101 |  |
|  | Wełna mineralna λ D =0,037 W/mK np. Frontrock Max E firmy Rockwool lub równoważna | 22 |
|  | Ściana żelbetowa wg projektu konstrukcji | 25 |
|  | Tynk gipsowy | 1 |
|  | Malowanie |  |
| Z1e | Ściana zewnętrzna żelbetowa z elewacją wentylowaną zespoły sanitarne np. Jura Gelb i Maple Red lub równoważna | U=0,15 W/m2K |
|  | Okładzina kamienna polerowana (wapień jurajski/granit) montowana na systemowych kotwach ze stali nierdzewnej np. UMA-28 i UHA-7 firmy Halfen lub równoważnej |  |
|  | Warstwa powietrzna wentylacyjna | 2 |
|  | Wełna mineralna z okładziną z włókniny szklanej λ D =0,032 W/mK np. URSA FDP 5/V lub równoważna | 10 |
|  | Wełna mineralna λ D =0,032 W/mK np. URSA FDP 5/V lub równoważna | 12 |
|  | Ściana żelbetowa wg projektu konstrukcji | 25 |
|  | Płytki gresowe ścienne montowane na kleju | 1 |
| Z1f | Ściana zewnętrzna żelbetowa z elewacją wentylowaną attyka np. Jura Gelb i Maple Red lub równoważna |  |
|  | Okładzina kamienna polerowana (wapień jurajski/granit) montowana na systemowych kotwach ze stali nierdzewnej np. np. Jura Gelb i Maple Red zgodnie z rysunkiem elewacji np. UMA-28 i UHA-7 firmy Halfen lub równoważnej |  |
|  | Warstwa powietrzna wentylacyjna | 2 |
|  | Wełna mineralna z okładziną z włókniny szklanej λ D =0,032 W/mK np. URSA FDP 5/V lub równoważna | 10 |
|  | Wełna mineralna λ D =0,032 W/mK np. URSA FDP 5/V lub równoważna | 12 |
|  | Ściana żelbetowa wg projektu konstrukcji | 25 |
|  | Paroizolacja |  |
|  | 2x Papa termozgrzewalna wywinięta 30-40cm na attykę i mocowana listwą dociskową z uszczelnieniem masą poliuretanową |  |
|  | Polistyren ekstrudowany (XPS) λ D =0,036 W/mK | 5 |
|  | Siatka z włókna szklanego typ SSA 1363 SM(100) lub VERTEX 145A/AKE 145A/R117 A101 | 1 |
|  | Tynk zewnętrzny cokołowy | 2 |
| Z2c | Ściana zewnętrzna murowana z elewacją wentylowaną metalową | U=0,15 W/m2K |
|  | Okładzina z kasetonów stalowych, malowana proszkowo systemowa mocowana na ruszcie | 1 |
|  | Warstwa powietrzna wentylacyjna | 2 |
|  | Wełna mineralna z okładziną z włókniny szklanej λ D =0,032 W/mK np. URSA FDP 5/V lub równoważna | 10 |
|  | Wełna mineralna λ D =0,032 W/mK np. URSA FDP 5/V lub równoważna | 12 |
|  | Ściana murowana z bloczków z betonu komórkowego | 25 |
|  | Tynk gipsowy | 1 |
|  | Malowanie |  |

SPIS ZAWARTOŚCI:

1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ELEWACJĄ

2. ZESTAWIENIE WARSTW ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

3. BILANS MATERIAŁÓW NA ELEWACJACH

SPIS RYSUNKÓW:

1. 1414_7 ELEWACJE PŁN I WSCH    SKALA 1:200

2. 1414_8 ELEWACJE PŁD I ZACH      SKALA 1:200

3. 1414_9 ELEWACJE WEWNĘTRZNE OD PATIO    SKALA 1:200

4. 1414_PW_A_604 – DETALE ATTYKI WYSOKIEJ INISKIEJ, DETAL  MOCOWANIA ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM   SKALA 1:20

5. 1414_PW_A_608 – PRZEKRÓJ PRZEZ ŚCIANĘ ZEWNĘTRZNĄ W OSI 7   SKALA 1:20

6. 1414_PW_A_612 – OSADZENIE ŚCIANY SŁUPOWO RYGLOWEJ OD STRONY PATIO SKALA 1:10, 1:20

# Text boxes

| INWESTOR: | Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków |
| --- | --- |
| NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: | „Budowa budynku Instytutu Nauk Geologicznych UJ” |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA : | ION Architekci Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Ul. Jaworskiego 12/1, 31-519 Kraków |
|  | imię i nazwisko | nr uprawnień | Data i podpis |
| Projektant: | Łukasz Jaroszewski | MPOIA/013/2004 |  |
|  | Artur Zaboklicki | nr ewid 48/98 |  |
| Sprawdzający: | Jakub Rzemieniec | MPOIA/014/2007 |  |